## Slide 1: TCPDUMP数据流程处理

## Slide 2: tcpdump数据结构
/* 数据报头格式 */
struct rt_pcap_pkthdr
{
struct rt_timeval ts;
rt_uint32_t caplen;
rt_uint32_t len;
};
/* pcap文件头格式 */ struct rt_pcap_file_header
{
rt_uint32_t magic;
rt_uint16_t version_major;
rt_uint16_t version_minor;
rt_int32_t thiszone;
rt_uint32_t sigfigs;
rt_uint32_t snaplen;
rt_uint32_t linktype;
};
标题文本预设
/* 抓包时间戳 */
struct rt_timeval
{
rt_uint32_t tv_sec;
rt_uint32_t tv_msec;
};

## Slide 3: lwip数据流向-tx
从接口处获得数据：_netif_linkoutput
lwip 网络接口：netif->linkoutput
发送packet接口：ethernetif_linkoutput
etx线程接口：eth_tx_thread_entry
驱动设备接口：rt_imxrt_eth_tx
TX数据流向
lwip接口层
tcpdump截获tx数据入口
在这个API里面，使用邮箱给etx线程发送packet
etx线程里调用驱动层接口eth_tx，给驱动层发送packet
网卡驱动层

## Slide 4: lwip数据流向-rx
从接口处获得数据：_netif_input
tcp：tcpip_input
lwip 网络接口：netif->input
erx线程接口：eth_rx_thread_entry
驱动设备接口：rt_imxrt_eth_rx
给tcpip线程发送packet
tcpdump截获rx数据入口
lwip接口层
erx线程里调用input接口
网卡驱动层
Rx数据流向

## Slide 5: tcpdump初始化
寻找设备

## Slide 6
从接口处获得tx数据：_netif_linkoutput
从接口处获得rx数据：_netif_input
通过邮箱发送
通过邮箱发送
tcpdump线程入口：rt_tcpdump_thread_entry

## Slide 7: tcpdump内部数据流程处理
从接口处获得tx数据：_netif_linkoutput
从接口处获得rx数据：_netif_input
通过FIFO发送
通过FIFO发送
FIFO接收packet：rt_mq_recv
Tcpdump file初始化：rt_tcpdump_pcap_file_init
打开文件，写入file header，每次抓包只初始化一次
写数据报头pkthdr
写packet
tcpdump线程入口：rt_tcpdump_thread_entry
msh/>命令行保存