## Slide 1: TCPDUMP数据流程处理

## Slide 2: tcpdump介绍
1
2
3
tcpdump 是什么？
tcpdump 是一个基于 RT-Thread 的捕获IP报文的小工具，捕获网络数据包，对数据加工，保存下来，用 wireshark 软件分析
tcpdump 支持哪些操作方式
tcpdump 支持文件系统、rdb两种模式保存数据，数据导出后再由 wireshark 软件分析网络交互数据
tcpdump 有什么优势？
tcpdump 主要是方便在无法直接使用 wireshark 抓包的时候分析网络交互数据，应用场景比如点对点的 AP+STA 通信

## Slide 3: tcpdump数据结构
/* 数据报头格式 */
struct rt_pcap_pkthdr
{
struct rt_timeval ts;
rt_uint32_t caplen;
rt_uint32_t len;
};
/* pcap文件头格式 */ struct rt_pcap_file_header
{
rt_uint32_t magic;
rt_uint16_t version_major;
rt_uint16_t version_minor;
rt_int32_t thiszone;
rt_uint32_t sigfigs;
rt_uint32_t snaplen;
rt_uint32_t linktype;
};
/* 抓包时间戳 */
struct rt_timeval
{
rt_uint32_t tv_sec;
rt_uint32_t tv_msec;
};

## Slide 4: lwip数据流向-tx
tcpdump_linkoutput
netif->linkoutput
ethernetif_linkoutput
eth_tx_thread_entry
rt_imxrt_eth_tx
TX数据流向
lwip接口层
截获tx数据，通过邮箱发给tcpdump线程
在这个API里面，使用邮箱给etx线程发送packet
etx线程里调用驱动层接口eth_tx，给驱动层发送packet
网卡驱动层
新数据流向
旧数据流向

## Slide 5: lwip数据流向-rx
tcpdump_input
tcp：tcpip_input
netif->input
eth_rx_thread_entry
rt_imxrt_eth_rx
给tcpip线程发送packet
截获rx数据，通过邮箱发给tcpdump线程
lwip接口层
erx线程里调用input接口
网卡驱动层
Rx数据流向
新数据流向
旧数据流向

## Slide 6: lwip数据流向-接口层线程
tcpdump_linkoutput
tcpdump_input
通过邮箱发送pbuf
通过邮箱发送pbuf
tcpdump线程入口：rt_tcpdump_thread_entry
邮箱接收pbuf

## Slide 7: tcpdump-msh />命令介绍
tcpdump 命令含义：
-i: 指定监听的网络接口
-m: 选择保存模式（文件系统 或 rbd工具导入PC）
-w: 以 xx.pcap 文件名保存
-p: 停止抓包
-h: 帮助信息
tcpdump 命令使用：
tcpdump [-p] [-h] [-i interface] [-m mode] [-w file]
指定网络接口、保存模式、文件名
tcpdump -ie0 -mfile -wtext.pcap tcpdump -ie0 -mrdb -wtext.pcap
停止抓包
tcpdump –p
帮助信息
tcpdump -h
选择 网络接口
tcpdump –ie0
选择 file-system 模式
tcpdump –mfile
用户自定义文件名
tcpdump –wtext.pcap
-i、-m、-w 这三个命令是需要带参数的，若不带，则认为非法的！
tcpdump -i / -i -mfile / -i -mfile -wtext.pcap

## Slide 8: tcpdump-程序流程图
tcpdump init
写pkthdr
写ip报文
邮箱接收pbuf
关闭文件，存于文件系统
msh没发起停止，挂起线程，等待下一个邮件
tcpdump -h
tcpdump -p
tcpdump –mrdb
tcpdump –mfile
msh />命令行
打开文件，并写pcap header
状态复位
退出线程
通过rdb上传pc
打印帮助信息
选择 rdb 模式上传 ip 报文
选择 file-system 模式保存 pcap 文件
tcpdump deinit
tcpdump线程
切断新数据流，复原旧数据流
（关于数据流请参考前两张ppt）
邮箱收不到邮件，退出线程